Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеогородок) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова, д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК — предельно допустимая концентрация примеси для населенных мест, устанавливаемая Главным санитарным врачом Российской Федерации;

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения;

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год;

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0—1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2—4 1—19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5—10 20—49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Общая оценка загрязнения атмосферы

В октябре 2016 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким и определялся значениями СИ – 1,6 и НП – 0,6 % для фенола, для формальдегида СИ — 0,9 и НП — 0,0. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было ниже уровня ПДК. Высокого загрязнения атмосферного воздуха г. Магадана не наблюдалось.

Годовой ход загрязнения атмосферы

В годовом ходе высокие значения СИ и НП фенола в городе зафиксированы в период отопительного сезона. Наибольшие значения СИ и НП отмечены в ноябре — 3.2 и 4.9 %, январе — 2.6 и 12.5 %, феврале — 2.1 и 8.3 % и в марте 2.7 и 5.8 % (см. рис. 2).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 2 — Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

На территории Магаданской области наблюдения за радиоактивным загрязнением окружающей среды проводятся на 15 гидрометеорологических станциях ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в сентябре, показал, что суммарная бета—активность радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем. По г. Магадану, в пробах, отобранных в октябре, составила 1,01 Бк/м2х сутки и уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза.

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха составила 4,7 х 10—5 Бк/м2 и была ниже в 2 раза значения предыдущего месяца.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной. Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма—излучения (МЭД) находились в пределах 0,10 — 0,16 мкЗв/ч*.

Радиационная обстановка в городе Магадан практически не изменилась по сравнению  с прошлым месяцем: значения МЭД находились в пределах 0,10 — 0,17 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного гамма — фона. Среднемесячное значение МЭД гамма — излучения на местности по городу Магадану составило 0,13 мкЗв/ч.

* С 1 февраля 2016 г. изменена единица измерения гамма—фона с мкР/час на мкЗв/час.

Сеть пунктов режимных наблюдений за загрязненностью поверхностных вод суши на территории Магаданской области включала 24 пункта наблюдений (28 створов, 28 вертикалей, 31 горизонт), расположенных на 22 водных объектах. Фактически функционировало 24 пункта наблюдений (28 створов, 28 вертикалей, 31 горизонт) на 22 водных объектах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы были загрязнены веществами 2—го класса опасности: соединением свинца; 3—го класса: нефтепродуктами, соединениями меди и цинка; 4—го класса: соединениями марганца, взвешенными веществами, сульфатами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК).

Наблюдалось два случая высокого загрязнения по содержанию марганца в р. Оротукан 1.2 км выше пос. Оротукан — 42,5 ПДК, по содержанию свинца в водохранилище Колымское — выше плотины — 20 ПДК.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ в реках Омчак, Тенке, Детрин, Каменушка, Хасын, Ола, Тауй, Берелех, Колыма, Среднекан, Оротукан и вдхр. Каменушка от 1 до 7,8 мг/л;

- соединений меди в реках Омчак, Тенке, Детрин, Хасын, Ола, Тауй, Берелех, Колыма, Среднекан, Оротукан и вдхр. Каменушка от 1 — 20 ПДК;

- соединений марганца в реках Омчак, Тенке, Тауй, Колыма, Оротукан от 2 до 29 ПДК;

- соединений цинка в реках Ола, Тауй, Берелех, Колыма, Оротукан и вдхр. Колымское от 1 — 5 ПДК;

- соединений свинца в реках Омчак, Тенке, Детрин, Тауй, Колыма, Среднекан и вдхр. Колымское — от 1 до 3 ПДК;

Содержание сульфатов, нефтепродуктов и трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) в реках Тенке, Каменушка, Хасын, Тауй, Берелех, Колыма, Среднекан, Оротукан и вдхр. Колымское не превышало 1 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Колыма, Оротукан, Среднекан, Тауй, и вдхр. Колымское.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области обусловлено, в основном, деятельностью горнодобывающих предприятий, жилищно—коммунального хозяйства, природными факторами формирования состава поверхностных вод.

# Критерии оценки загрязненности поверхностных вод

| № п/п | Ингредиенты и показатели | Класс опасности | Используемые критерии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | ВЗ, мг/л | ЭВЗ,мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Растворенный кислород | усл.4 | Общие требования | не менее 4 мг/л в любой период года, в пробе отобранной до 12 часов дня | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 2 | БПК5 (О2) | усл.4 | Общие требования | 2.0 | ≥10.0 | (40.0 |
| 3 | Азот аммонийный (NH4+) | 4 | Токсикологический | 0.40 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 4 | Нитрат-ион (NO3-) | 3 | Санитарно – токсико-логический | 9.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 5 | Нитрит-ион (NO2-) | усл.4 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 6 | Нефть и нефтепро-дукты | 3 | Рыбохозяйственный | 0.05 | (1.50 | (2.50 |
| 7 | Фенолы | 3 | Рыбохозяйственный | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 8 | СПАВ | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 9 | Железо (Fe общ.) | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥3.0 | ≥5.0 |
| 10 | Медь (Сu2+) | 3 | Токсикологический | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 11 | Цинк (Zn2+) | 3 | Токсикологический | 0.01 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 12 | Марганец(Mn2+) | 4 | Токсикологический | 0.01 | ≥0.3 | ≥0.5 |
| 13 | Фосфаты (по Р) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 0.2 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 14 | Хром (Cr6+) | 3 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 15 | Ртуть (Hg2+) | 1 | Санитарно - токсико-логический | отсутствие (0.00001) | ≥0.00003 | ≥0.00005 |
| 16 | Свинец (Pb2+) | 2 | Токсикологический | 0.006 | ≥0.018 | ≥0.030 |
| 17 | Кальций (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 180.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 18 | Магний (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 40.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 19 | Сульфаты (анион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 100.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 20 | Хлориды (анион) | 4—э** | Санитарно-токсико-логический | 300.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 21 | Минерализация | усл.4 | Общие требования | 1000.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 22 | Взвешенные вещества | усл.4 | Общие требования | Содержание взвешенных ве-ществ по срав-нению с при-родным, не должно увели-чиваться более чем на 0.75 мг/л | ≥200* | ≥500* |
| 23 | рН | усл.4 |  | 6.5 – 8.5 |  |  |
| 24 | ХПК (О2) | усл.4 | Общие требования | 15.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| * Основное влияние на уровень загрязнения водных объектов Магаданской области взвешенными веществами оказывает производственная деятельность золотодобывающих предприятий. Периоды интенсивного ведения работ на золотодобывающих предприятиях и повышенной водности на реках совпадают, это обуславливает резкое увеличение содержания взвешенных веществ в водотоках с мая по сентябрь. Учитывая изложенное, условно приняты следующие критерии: ВЗ – 200 мг/л и более; ЭВЗ – 500 мг/л и более. ** «э»— экологический |

Критерии определения высокого и экстремально высокого уровней

загрязненности воды водных объектов по гидрохимическим показателям

| Ингредиенты и показатели качества воды | Кратность превышения ПДК для случаев |
| --- | --- |
|  | высокого уровня загрязнения | экстремально высокого уровня загрязненности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1—2 классов опасности 3—4 классов опасности, кроме нефтепродуктов, фенолов, меди, железа общего 4—го класса опасности — нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее БПК5 воды Снижение растворенного в воде кислорода | от 3 до 5 от 10 до 50 от 30 до 50 от 10 до 40 мг/л от 3 до 2 мг/л | 5 и более 50 и более 50 и более 40 мг/л и более 2мг/л и менее |

В соответствии с приказом Росгидромета №156 от 31.01.2000 г.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений