Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области во II квартале 2017 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун». Во II квартале в воздушном бассейне города содержание формальдегида и фенола достигало 0,5 — 1,5 ПДК, загрязнение остальными контролирующими веществами было ниже либо на уровне ПДК. Высокого загрязнения атмосферного воздуха г. Магадана не наблюдалось.

Наблюдения за качеством загрязнения поверхностных вод суши проводились на 24 пунктах наблюдений (28 створах) на 22 водных объектах.

Отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения марганцем в реке Омчак 0,6 км выше п. Транспортный (61,8 ПДК). Наблюдалось 2 случая высокого загрязнения марганцем в реках Колыма 0,5 км ниже п. Усть—Среднекан (31,5 ПДК) и Оротукан (35 ПДК).

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в апреле — июне были загрязнены нефтепродуктами, азотом аммонийным, взвешенными веществами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК), соединениями меди, свинца, марганца и железа.

Содержание в водах рек нефтепродуктов варьировало от 1 до 9,1 ПДК, взвешенных веществ 0,5 — 150 мг/л, меди 1,5 – 32 ПДК, свинца 2 ПДК, марганца 2,7 – 61,8 ПДК, железа 2 — 4 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) 2 – 4 ПДК, легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК) 2 ПДК, азота аммонийного — 2 ПДК. Наиболее загрязненными были воды рек Детрин, Омчак, Хасын, Тенке и вдхр Каменушка.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области обусловлено, в основном, деятельностью жилищно—коммунального хозяйства, поверхностным смывом с неблагоустроенных территорий населенных пунктов в периоды таяния снега в весеннее половодье и природными факторами формирования состава поверхностных вод.

В течение II квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,10 — 0,17 мкЗв/ч. Максимальное суточное значение гамма-фона равное 0,18 — 0,19 мкЗв/час наблюдалось в поселках Талая, Ола и Эвенск в июне.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 6,3 – 7,3