Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в IV квартале 2017 года

В IV квартале 2017 года на территории Магаданской области случаев аварийного, включая радиоактивного загрязнения окружающей среды, не отмечалось.

Случаев ЭВЗ и ВЗ не наблюдалось.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун». В IV квартале в воздушном бассейне города содержание формальдегида было ниже ПДК, фенола 0,7—3,8 ПДК, азот диоксида 0,4 — 1,3 ПДК. Содержание бенз(а)пирена в октябре составляло 1,0 ПДК Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было ниже либо на уровне ПДК. Высокого загрязнения атмосферного воздуха г. Магадана не наблюдалось.

Наблюдения за качеством загрязнения поверхностных вод суши в IV квартале производились на 20 пунктах наблюдений (24 створах) на 18 водных объектах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в октябре — декабре были загрязнены нефтепродуктами, азотом аммонийным, сульфатами, взвешенными веществами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), соединениями меди, цинка, свинца, марганца и железа.

Содержание в водах рек взвешенных веществ варьировало от 0,3 до 7,5 мг/л, меди от 1,1 до 22,1 ПДК, свинца от 1 до 2 ПДК, цинка —1,1 ПДК, железа 1 — 20,1 ПДК, азота аммонийного от 1 до 3 ПДК) и нефтепродуктов 1 — 20,1 ПДК, в большинстве рек Магаданской области; трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) от 1 – 2; марганца от 1 – 29 ПДК; сульфатами 1,1 ПДК в реках.

Наиболее загрязненными были воды рек Магаданка, Ола, Талок, Омчак, Берелех, Тауй и вдхр Колымское.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области обусловлено, в основном, деятельностью горнодобывающих предприятий, жилищно—коммунального хозяйства и природными факторами формирования состава поверхностных вод, гидрохимическим фоном, обусловленным составом пород слагающих русла.

В течение IV квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма — фон в пределах естественного 0,09 – 0,17 мкЗ/час. Максимальное суточное значение гамма-фона равное 0,20 мкЗ/час наблюдалось в поселке Эвенск, в ноябре.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,7– 8,4.

Начальник  ЦМС 									И.В. Репникова