Характеристика загрязнения окружающей среды

на территории Магаданской области в I квартале 2017 года

В I квартале 2017 года на территории Магаданской области аварийных ситуаций, экстремально высокого загрязнения, включая радиоактивное, окружающей среды не отмечалось.

Отмечался 1 случай высокого загрязнения соединения меди в реке Тауй 0,5 км ниже с. Талон (46 ПДК).

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха осуществлялось в г. Магадан на трех стационарных постах. Такое количество пунктов оптимально для данного города.

Из основных примесей в воздухе областного центра контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы воздуха на содержание в атмосфере бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в городе Магадане, анализ проб производит НПО «Тайфун».

В I квартале в воздушном бассейне города содержание формальдегида достигало 1,6 ПДК, содержание фенола варьировало от 1 до 2,6 ПДК. Содержание бенз(а)пирена было в пределах 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было на уровне ПДК.

Наблюдения за качеством загрязнения поверхностных вод суши в I квартале производились на 10 пунктах наблюдений (14 створах) на 10 водных объектах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в январе - марте были загрязнены нефтепродуктами, взвешенными веществами, соединениями меди, свинца, марганца, железа и трудноокисляемыми органическими (по ХПК) веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию взвешенных веществ (0,5 — 10,6 мг/л) и нефтепродуктов (2 — 11 ПДК) в реках Магаданка, Тауй, Детрин, Дукча, Омчикчан, Ола и водохранилище Каменушка; трудноокисляемых органических (по ХПК) веществ в пределах 2,8 ПДК в р. Колыма и р. Дукча; меди в пределах 2 — 46 ПДК в реках Колыма, Омчикчан, Ола, Магаданка, Тауй, Дукча, Детрин и водохранилище Каменушка; железа в пределах 2 – 4 ПДК в реках Магаданка, Тауй; содержание марганца в пределах 2 — 22 ПДК наблюдалось в р. Колыма и р. Тауй; свинца в пределах 2,7 ПДК в реке Тауй. Наиболее загрязненными были воды рек Колыма, Ола, Дукча, Тауй и вдхр. Каменушка. Загрязнение водных объектов обусловлено, в основном, деятельностью жилищно—коммунального хозяйства и природными факторами формирования состава поверхностных вод.

В течение I квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,10 — 0,15 мкЗв/ч. Максимальное суточное значение гамма-фона равное 0,20 мкЗв/час наблюдалось в поселке Талая в январе и поселке Ола в марте.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,4 – 8,0.

И.о. начальника ЦМС 							Е.Н. Генералова