Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова, д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций — с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0—1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2—4 1—19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5—10 20—49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В июне 2019 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенным, он определялся СИ — 2,4 и НП — 5,6% по фенолу и СИ — 1,4 и НП — 4,2% по формальдегиду.

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна не превышали допустимых значений.

В северном районе города (ПНЗ №2) наблюдалось превышение среднемесячного содержания формальдегида — 2 ПДК. Максимальное разовое значение по содержанию фенола также зафиксировано в северном районе 13 июня — 2,4 ПДК, повторяемость его повышенных величин здесь составила 6,9%. (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшие значения СИ и НП отмечены 2018 году: августе 1,6 и 6,2 %, а в 2019 году: в июне 2,4 и 5,6% (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 — Годовой ход СИ и НП фенола

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма—излучения на местности, отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, поселках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть—Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в мае 2019 года, показал, что суммарная бета—активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,90 Бк/м2х месяц (в прошлом месяце 0,83 Бк/м2 х месяц).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в июне, (Σβ) составила 1,09 Бк/м2 х месяц и осталась на уровне предыдущего месяца (1,01 Бк/м2х месяц).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха в июне составила 4,9 х 10—5 Бк/м3 и, уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем (7,3 х 10—5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в г. Магадане оставалась стабильной. Среднемесячные значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения на местности (МЭД) γ — находились в пределах 0,09 — 0,17 мкЗв/ч. В городе Магадане пределы МЭД γ— излучение составили 0,14 — 0,17 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного гамма — фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,10 мкЗв/ч.

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 22 водных объектах в 28 створах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы были загрязнены веществами 2 — 4 класса опасности: свинцом, нефтепродуктами, соединениями меди, взвешенными веществами, соединениями марганца, железом общим, азотом аммонийным, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

В период пика и спада весеннего половодья зафиксировано 5 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водных объектов:

— марганцем в реках Колыма (59 ПДК), Оротукан (85 ПДК);

— свинцом в реках Оротукан (5,7 ПДК) и Тенке 3,0 км ниже п. Нелькоба (7,5 ПДК);

—медью в реке Тенке 3,0 км ниже п. Нелькоба (54 ПДК).

А также 8 случаев высокого загрязнения (ВЗ) водных объектов:

— медью в реке Ола (45 ПДК),

— марганцем в реках Тауй (35,2 ПДК), Омчак 0,6 км выше п. Транспортный (31,3 ПДК), Дебин (36,2 ПДК);

— взвешенными веществами в реках Оротукан (306,9 мг/л и 390,8 мг/л), Кулу (280,2 мг/л) и Тенке 30, км ниже п. Нелькоба (202,8 мг/л).

В 86% случаев взвешенные вещества, железо общее, азот аммонийный и медь превышали допустимые критерии качества. Наибольшие концентрация этих веществ наблюдались в реках Оротукан (390,8 мг/л) по взвешенным веществам, Берелех (29,6 ПДК) железо общее, Омчак 0,6 км выше п. Транспортный (4,67 ПДК) азот аммонийный, Оротукан (85,4) ПДК меди.

В 75% случаев нефтепродукты превышали допустимые критерии качества. Наибольшая их концентрация 11,8 ПДК выявлена в реке Берелех.

Наиболее загрязненными были воды рек Средникан, Оротукан, Омчикчан, Омчак, Сугой и Тенке.

Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области и Охотского побережья обусловлено, в основном, весеннем половодьем, деятельностью горнодобывающих и жилищно—коммунальных предприятий.

Критерии оценки загрязненности поверхностных вод

| № п/п | Ингредиенты и показатели | Класс опасности | Используемые критерии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛПВ | ПДК, мг/л | ВЗ, мг/л | ЭВЗ,мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Растворенный кислород | усл.4 | Общие требования | не менее 4 мг/л в любой период года, в пробе отобранной до 12 часов дня | ≤3.0 | ≤2.0 |
| 2 | БПК5 (О2) | усл.4 | Общие требования | 2.0 | ≥10.0 | (40.0 |
| 3 | Азот аммонийный (NH4+) | 4 | Токсикологический | 0.40 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 4 | Нитрат-ион (NO3-) | 3 | Санитарно – токсико-логический | 9.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 5 | Нитрит-ион (NO2-) | усл.4 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 6 | Нефть и нефтепро-дукты | 3 | Рыбохозяйственный | 0.05 | (1.50 | (2.50 |
| 7 | Фенолы | 3 | Рыбохозяйственный | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 8 | СПАВ | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 9 | Железо (Fe общ.) | 4 | Токсикологический | 0.1 | ≥3.0 | ≥5.0 |
| 10 | Медь (Сu2+) | 3 | Токсикологический | 0.001 | ≥0.030 | ≥0.050 |
| 11 | Цинк (Zn2+) | 3 | Токсикологический | 0.01 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 12 | Марганец(Mn2+) | 4 | Токсикологический | 0.01 | ≥0.3 | ≥0.5 |
| 13 | Фосфаты (по Р) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 0.2 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 14 | Хром (Cr6+) | 3 | Токсикологический | 0.02 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 15 | Ртуть (Hg2+) | 1 | Санитарно - токсико-логический | отсутствие (0.00001) | ≥0.00003 | ≥0.00005 |
| 16 | Свинец (Pb2+) | 2 | Токсикологический | 0.006 | ≥0.018 | ≥0.030 |
| 17 | Кальций (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 180.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 18 | Магний (катион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 40.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 19 | Сульфаты (анион) | 4—э** | Санитарно - токсико-логический | 100.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 20 | Хлориды (анион) | 4—э** | Санитарно-токсико-логический | 300.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 21 | Минерализация | усл.4 | Общие требования | 1000.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| 22 | Взвешенные вещества | усл.4 | Общие требования | Содержание взвешенных ве-ществ по срав-нению с при-родным, не должно увели-чиваться более чем на 0.75 мг/л | ≥200* | ≥500* |
| 23 | рН | усл.4 |  | 6.5 – 8.5 |  |  |
| 24 | ХПК (О2) | усл.4 | Общие требования | 15.0 | ≥10 ПДК | ≥50 ПДК |
| * Основное влияние на уровень загрязнения водных объектов Магаданской области взвешенными веществами оказывает производственная деятельность золотодобывающих предприятий. Периоды интенсивного ведения работ на золотодобывающих предприятиях и повышенной водности на реках совпадают, это обуславливает резкое увеличение содержания взвешенных веществ в водотоках с мая по сентябрь. Учитывая изложенное, условно приняты следующие критерии: ВЗ – 200 мг/л и более; ЭВЗ – 500 мг/л и более. ** «э»— экологический |

Критерии определения высокого и экстремально высокого уровней

загрязненности воды водных объектов по гидрохимическим показателям

| Ингредиенты и показатели качества воды | Кратность превышения ПДК для случаев |
| --- | --- |
|  | высокого уровня загрязнения | экстремально высокого уровня загрязненности |
| 1 | 2 | 3 |
| 1—2 классов опасности 3—4 классов опасности, кроме нефтепродуктов, фенолов, меди, железа общего 4—го класса опасности — нефтепродукты, фенолы, медь, железо общее БПК5 воды Снижение растворенного в воде кислорода | от 3 до 5 от 10 до 50 от 30 до 50 от 10 до 40 мг/л от 3 до 2 мг/л | 5 и более 50 и более 50 и более 40 мг/л и более 2мг/л и менее |

В соответствии с приказом Росгидромета №156 от 31.01.2000 г.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений