Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станция № 1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов местного времени, станции № 2 (ул. Транспортная, д. 8) и 15 (ул. Наровчатова, д. 9в) – в 07, 13, 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК — концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций — с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или

на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП — наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0—1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2—4 1—19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5—10 20—49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В ноябре 2019 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенным, он определялся СИ — 1,4 и НП — 2,7 % по фенолу и СИ — 2,8 и НП — 0,4% по взвешенным веществам (пыли).

В целом по городу среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое воздушного бассейна не превышали допустимых значений.

В северном (станция №2) и юго-восточном (станция №15) районах города наблюдались превышения среднемесячного содержания формальдегида — 1,9 ПДК и 1,4 ПДК. Максимально разовые значения зафиксированы в северном районе по содержанию: фенола 1,4 ПДК днем 13 ноября повторяемость повышенных величин составила 5,3%; взвешенных веществ (пыли) днем 15 ноября — 2,8 ПДК повторяемость повышенных величин составила 1,3%; формальдегида 1,3 ПДК днем 26 ноября повторяемость повышенных величин составила 2,7%. (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В течение года наибольшие значения СИ и НП по фенолу отмечены в январе 1,5 и 5,6% и в июне 2,4 и 5,6% (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 — Годовой ход СИ и НП фенола

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путем ежедневного измерения мощности дозы (МЭД) гамма—излучения на местности, отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, поселках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть—Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в октябре 2019 года, показал, что суммарная бета—активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 1,12 Бк/м2 х месяц и увеличилась на 1,1 раза по сравнению с прошлым месяцем.

По городу Магадану, в пробах, отобранных в ноябре, (Σβ) составила 1,81 Бк/м2 х месяц и увеличилась незначительно, по сравнению с предыдущим месяцем (1,77 Бк/м2 х месяц).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в ноябре составила 8,0 х 10—5 Бк/м3 , уменьшилась в 1,6 раз по сравнению с предыдущим месяцем

(13,0 х 10—5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной. Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы на местности (МЭД) находились в пределах 0,09 — 0,15 мкЗв/ч. В городе Магадане пределы МЭД составили 0,10 — 0,13 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,11 мкЗв/ч.

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 6 водных объектах в 9 створах.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы были загрязнены веществами 2 — 4 класса опасности: свинцом, нефтепродуктами, соединениями меди, взвешенными веществами, соединениями марганца, железом общим, цинком, азотом аммонийным, и трудноокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не отмечалось.

В 93% случаев взвешенные вещества превышали допустимые критерии качества, наибольшие концентрация наблюдались в реке Дукча 3,0 км выше п. Снежная Долина (210,4 мг/л).

В 86 % случаев медь превышала допустимые критерии качества в реке Тауй (27 ПДК).

В 71% случаев нефтепродукты превышали допустимые критерии качества в реке Дукча 1,1 км выше устья (4,4 ПДК).

В 44% случаев свинец превышал допустимые критерии качества в реке Магаданка 1,1 км выше г. Магадан (2,7 ПДК).

Наиболее загрязненными были воды рек Магаданка, Тауй и Дукча. Загрязнение водных объектов центральных районов Магаданской области и Охотского побережья обусловлено, в основном деятельностью горнодобывающих и жилищно—коммунальных предприятий.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений