Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в I квартале 2021 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В I квартале в воздушном бассейне города среднее содержание фенола и диоксида азота было на уровне 1 ПДК, формальдегида — 1,2 ПДК. Максимально разовые концентрации диоксида азота достигали 1 ПДК, фенола 1,2 ПДК, формальдегида были на уровне 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в I квартале производились на 10 пунктах наблюдений (13 створах) на 10 водных объектах.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения окружающей среды не отмечалось.

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в январе—марте были загрязнены взвешенными веществами, соединениями меди, нефтепродуктов, железа общего, марганца, свинца, цинка, азотом аммонийным трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по:

— взвешенным веществам 0,3 — 44,2 мг/л;

— соединениям меди 1 — 22 ПДК;

— соединениям марганца 19 — 23 ПДК;

— соединениям железа общего 2 ПДК;

— соединениям цинка 1 ПДК;

— соединениям нефтепродуктов 1 — 5 ПДК;

— соединениям свинца 1 — 2 ПДК,

— азоту аммонийному 1 — 2 ПДК;

— трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) 4 ПДК;

— легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1 — 2 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Магаданка, Дукча, Тауй и вдхр Каменушка.

В течение I квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,09 — 0,17 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,2 – 7,0.