Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области во II квартале 2021 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трёх стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе областного центра контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы воздуха на содержание в атмосфере бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в городе Магадане, анализ проб производит НПО «Тайфун».

Во II квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации азота диоксида и фенола находились в пределах 1 ПДК, а формальдегида достигали 1,4 ПДК. Максимально разовые концентрации фенола и формальдегида достигали 1,3 ПДК, азота диоксида 1,1 ПДК, а концентрации взвешенных веществ находились на уровне 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами было ниже уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши во II квартале производились в 24 пунктах, 28 створах, на 22 водных объектах.

Отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения по содержанию:

— соединений марганца в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (95 ПДК).

Зарегистрировано 5 случаев высокого загрязнения:

— марганцем в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (49 ПДК — 2 случая), в р. Колыма 0,5 км ниже п. Усть-Среднекан (34 ПДК и 39 ПДК);

— медью в р. Колыма 0,5 км ниже п. Усть-Среднекан (30 ПДК).

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в апреле - июне были загрязнены взвешенными веществами, нефтепродуктами, соединениями меди, цинка, железа, свинца, марганца, азотом аммонийным, трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

— взвешенных веществ от 0 до 56 мг/л;

— соединений меди 1 — 30 ПДК;

— соединений железа общего 1 — 9 ПДК;

— соединений марганца 5 — 95 ПДК;

— соединений цинка 1 — 5 ПДК;

— соединений свинца от 1 до 2 ПДК;

— азота аммонийного 1 — 4 ПДК;

— нефтепродуктов 1 — 12 ПДК;

— трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ от 1 до 5 ПДК;

— легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ от 1 до 3 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Ола, Магаданка, Дукча, Тауй, Колыма, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Сугой, Хасын и вдхр. Каменушка.

В течение II квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,08 — 0,19 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,1 – 7,1.