Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в III квартале 2021 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В III квартале в воздушном бассейне города среднее содержание фенола не превышало ПДКс.с., формальдегида было в пределах 1,3 – 2 ПДКс.с. В июле и сентябре максимально разовые концентрации формальдегида достигали 1,2 ПДКм.р.. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в III квартале производились на 24 пунктах наблюдений (28 створах) на 22 водных объектах.

Отмечалось 5 случаев высокого загрязнения по содержанию:

- соединений свинца в водохранилище Колымское (5 ПДК и  3 ПДК при наиболее низком уровне воды в летне-осенний период);

- соединений марганца в р. Оротукан (48 ПДК в период летней межени и 41 ПДК в период дождевого паводка); в р. Колыма п. Усть-Среднекан (46 ПДК в период дождевого паводка);

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в июле - сентябре были загрязнены взвешенными веществами, соединениями марганца, меди, железа общего, нефтепродуктов, свинца, цинка, азотом аммонийным, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ 6 - 212 ПДК;

- соединений меди 1 - 24 ПДК;

- железа общего 1 - 24 ПДК;

- трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) 1 - 3 ПДК;

- нефтепродуктов 1 - 12 ПДК;

- марганца 5 - 48 ПДК;

- цинка 1 - 2 ПДК;

- свинца 1 - 5 ПДК;

- азота аммонийного 1 - 4 ПДК;

- легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 1 - 2 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Тенке, Дукча, Омчак, Тауй и вдхр Колымское.

В течение III квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,08 - 0,19 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,4 – 6,9.