Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В мае 2021 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 0,9 и НП – 0 % по формальдегиду.

В целом по городу среднесуточные концентрации диоксида азота и фенола находились на уровне 1 ПДК с.с.1, формальдегида - 1,4 ПДК с.с.  Максимально разовые концентрации фенола, диоксида азота и формальдегида не достигали 1 ПДК (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточные концентрации диоксида азота, оксида азота и фенола - ниже 1 ПДК с.с. Среднесуточная концентрация формальдегида достигала 1,5 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации диоксида азота, фенола и формальдегида находились на уровне 1 ПДК м.р., а концентрация оксида азота не достигала 1 ПДК м.р..

Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,2 ПДК с.с., а диоксида азота и фенола не превышали уровня ПДК с.с. Максимально разовая концентрация фенола находилась на уровне 1 ПДК м.р., а концентрации диоксида азота и формальдегида не достигали 1 ПДК м.р.

Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. — предельно—допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. — предельно—допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=1,8 (июнь) и НП= 6,8 % (октябрь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в апреле 2021 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 1,20 Бк/м2 х сутки и не изменилась, по сравнению с предыдущим месяцем (1,20 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в мае 2021 года, (Σβ) составила 1,30 Бк/м2 х сутки, и уменьшилась в 1,2 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,54 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в мае составила 7,4 х 10-5 Бк/м3 и уменьшилась в 1,4 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (10,6 х 10-5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) находились в пределах 0,08 - 0,19 мкЗв/ч.

В городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09 - 0,13 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона не изменилось и составило 0,10 мкЗв/ч.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 20 водных объектах в 26 створах в реках Колыма, Берелёх, Талок, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан, Средникан, Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка, Армань, Хасын, Тауй и водохранилище Колымское.

В мае, в период весеннего половодья, был зафиксирован один случай высокого загрязнения соединениями марганца в р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (0,489 мг/л – 49 ПДК).

В большинстве створов наблюдений в мае отмечалось превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ - от 1,9 мг/л до 25,9 мг/л; азота аммонийного от 1 ПДК до 4 ПДК; трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ от 2 ПДК до 5 ПДК; концентрации легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ, соединений железа и нефтепродуктов варьировали от 1 ПДК до 3 ПДК; концентрации соединений меди варьировали - от 1 ПДК до 6 ПДК; соединений свинца - от 1 ПДК до 2 ПДК, соединений марганца варьировали от 21 ПДК до 49 ПДК.

В единичном случае превышение ПДК отмечались по содержанию СПАВ в реке Колыма (1 ПДК).

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

Для всех рек Магаданской области характерно повышенное содержание взвешенных веществ, соединений свинца и меди.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений