Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в I квартале 2022 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трех стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе контролировались содержания взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в г. Магадане, анализ проб проводит НПО «Тайфун».

В I квартале в воздушном бассейне города среднее содержание фенола было менее 1 ПДК, формальдегида - 1,3 ПДК. Максимально разовые концентрации оксида углерода и диоксида азота достигали 1 ПДК, фенола 1,4 ПДК, формальдегида были на уровне 1 ПДК. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Режимные наблюдения за загрязненностью поверхностных вод суши в I квартале производились на 10 пунктах наблюдений (13 створах) на 10 водных объектах.

Отмечался 1 случай экстремально высокого загрязнения соединениями меди в р. Тауй 0,5 км ниже с. Талон (59 ПДК).

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в январе-марте были загрязнены взвешенными веществами, соединениями железа общего, меди, нефтепродуктов, цинка, марганца, свинца, азотом аммонийным трудноокисляемыми (по ХПК) и легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами.

Превышение ПДК наблюдалось по:

- взвешенным веществам 0,4 – 24,2 мг/л;

- соединениям меди 1 - 59 ПДК;

- соединениям марганца 5 - 22 ПДК;

- соединениям железа общего 2 - 4 ПДК;

- соединениям цинка 1 - 8 ПДК;

- соединениям нефтепродуктов 1 - 2 ПДК;

- соединениям свинца 1 ПДК;

- азоту аммонийному 1 - 2 ПДК;

- трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) 2 - 4 ПДК;

- легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) 1 – 1,5 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Дукча, Магаданка, Ола и Тауй.

В течение I квартала радиационная обстановка на территории Магаданской области оставалась стабильной: гамма – фон в пределах естественного 0,08 - 0,17 мкЗв/ч.

Кислотность атмосферных осадков была в пределах 5,6 – 7,0.