Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в III квартале 2022 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трёх стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе областного центра контролируется содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы воздуха на содержание в атмосфере бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в городе Магадане, анализ проб производит НПО «Тайфун».

В III квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации фенола не превышали ПДКс.с., а концентрации формальдегида достигали 1,82 ПДКс.с. В августе максимально разовые концентрации формальдегида достигали 1,54 ПДКм.р., а концентрации фенола не превышали 1,2 ПДКм.р. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Наблюдения за качеством загрязнения поверхностных вод суши в III квартале производились на 24 пунктах наблюдений (28 створах) на 22 водных объектах.

Отмечено 5 случаев экстремально высокого загрязнения соединениями марганца в реке Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (от 51,2 до 70,4 ПДК) и два случая соединениями меди в реках Детрин 3,5 км ниже п. Усть-Омчуг (58 ПДК) и Омчак 0,6 км выше п. Транспортный (60 ПДК).

Зафиксировано 6 случаев высокого загрязнения: соединениями меди в реках Тенке 0,5 км ниже п. Транспортный (40 ПДК), Детрин 3,5 км ниже п. Усть-Омчуг (46 ПДК), Кулу 1,0 км ниже п. Кулу (49 ПДК); соединениями марганца в реках Колыма 0,5 км ниже п. Усть-Омчуг (35,7 ПДК) и Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (49 ПДК); взвешенными веществами в реке Хасын 3,0 км ниже п. Хасын (344,2 мг/л).

Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в июле - сентябре были загрязнены взвешенными веществами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), соединениями меди, нефтепродуктов, железа общего, марганца, азотом аммонийным, соединениями свинца, цинка и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ от 1 до 344,2 мг/л;

- соединений меди 1 - 60 ПДК;

- соединений железа общего 1 - 6 ПДК;

- соединений марганца 2 - 70 ПДК;

- соединений цинка 1 - 9 ПДК;

- соединений свинца от 1 до 2 ПДК;

- азота аммонийного 1 - 5 ПДК;

- нефтепродуктов 1 – 27 ПДК;

- трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ от 1 до 5 ПДК;

- легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ от 1 до 1,3 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Тенке, Омчак, Магаданка, Тауй, Оротукан.

Среднемесячные значения амбиентного эквивалента мощности экспозиционной дозы (МАЭД) на территории Магаданской области находятся в предел 0,09 - 0,19 мкЗв/ч, сто соответствует естественному радиационному фону.

Кислотность атмосферных осадков находилась в интервале пределах от 4,9 до 7,0 ед.рН.