Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В июне 2022 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 0,9 и НП – 0 % по фенолу.

Среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,7 ПДК с.с.1, фенола менее 1 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола и формальдегида не превышали 1 ПДКм.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточная концентрация формальдегида - 1,68 ПДК с.с., а концентрации фенола, оксида азота и взвешенных веществ не достигали 1 ПДКс.с. Максимально разовые концентрация взвешенных веществ, оксида азота, фенола и формальдегида не превышали уровня ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточные концентрации формальдегида находились на уровне 1,2 ПДК с.с., а фенола менее 1 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации формальдегида и фенола находились на уровне 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=2,2 (январь) по бенз(а)пирену и НП= 1,82 % (июль) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в мае 2022 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,76 Бк/м2 х сутки и незначительно уменьшилась, по сравнению с прошлым месяцем (0,79 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в июне 2022 года, (Σβ) составила 0,69 Бк/м2 х сутки, и уменьшилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (0,90 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в июне составила 3,5 х 10-5 Бк/м3 и увеличилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем 2,6 х 10-5 Бк/м3.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)  находились в пределах 0,09 - 0,19 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В июне в городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09 - 0,11 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона не изменилось и составило 0,10 мкЗв/ч.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 22 водных объектах в 28 створах в реках Колыма, Берелех, Талок, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан, Средникан, Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка, Армань, Хасын Тауй и водохранилищах Колымское и Каменушка.

В период спада весеннего половодья в р. Оротукан, 1,2 км выше п. Оротукан зафиксирован один случай высокого загрязнения соединениями марганца – 49 ПДК.

В большинстве рек бассейнов Охотского моря и реки Колыма в июне отмечалось повышенное содержание: взвешенных от 0,8 до 51,1 мг/л, соединений железа от 1 до 14 ПДК, соединений меди от 1 до 23 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и азота аммонийного от 1 до 4 ПДК.

В отдельных створах рек Хасын, Сугой, Омчак, Тенке, Кулу, Детрин, Берелех отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 1 - 2,4 ПДК; в реках Тауй и Омчак отмечалось повышенное содержание соединений свинца 1 – 1,2 ПДК; в реках Тауй, Ола, Кулу, Тенке и Детрин отмечено повышенное содержание соединений цинка 1 – 1,7; превышение легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ 1 - 2 ПДК отмечалось в реках Дукча, Омчак, Тенке, Кулу, Берелех и вдхр Каменушка; превышение соединений марганца 4 – 19,8 ПДК отмечено в реках Тауй, Омчак, Тенке и Дебин.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений железа, меди, марганца, свинца, нефтепродуктов, азота аммонийного, легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений