Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В январе 2022 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 1,4 и НП – 0,8 % по фенолу.

Среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,6 ПДК с.с.1, диоксида азота, оксида углерода и фенола менее ПДК с.с.  Максимально разовые концентрации фенола 1,4 ПДК м.р., диоксида азота — 1,1 ПДК м.р., а формальдегида и оксида углерода не превышали 1 ПДК м.р. (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточные концентрации фенола, оксида углерода и диоксида азота ниже 1 ПДК с.с., а формальдегида — 1,8 ПДК с.с. Максимально разовые концентрация диоксида азота, формальдегида и фенола не превышали 1 ПДК м.р., а оксида углерода достигала 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,4 ПДК с.с., а концентрации диоксида азота и фенола не превышали уровня ПДК с.с. Максимально разовые концентрации диоксида азота и формальдегида не достигали 1 ПДК м.р., фенола — 1,4 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=1,5 (декабрь) и НП= 2,6 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в декабре 2021 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,88 Бк/м2 х сутки и увеличилась в 1,1 раза, по сравнению с прошлым месяцем (0,83 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в январе 2022 года, (Σβ) составила 0,88 Бк/м2 х сутки, уменьшилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,1 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в январе составила 10,4 х 10-5 Бк/м3 и осталась на уровне предыдущего месяца.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) находились в пределах 0,10 — 0,17 мкЗв/ч.

В январе в городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09 — 0,11 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона не изменилось и составило 0,10 мкЗв/ч.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 6 водных объектах в 9 створах в реках Колыма, Детрин, Ола, Дукча, Магаданка и Тауй.

В январе случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши не отмечалось.

В большинстве наблюдаемых в январе реках отмечалось содержание взвешенных веществ от 3,0 до 23,0 мг/л и соединений меди от 1,1 до 6,6 ПДК.

В отдельных створах рек Магаданка, Ола, Дукча и Тауй отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 1,2 — 2,2 ПДК, легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ от 1 до 1,4 ПДК, трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ — 4 ПДК, соединений марганца — 5,5 ПДК, соединений цинка 1 ПДК и азота аммонийного — 1,2 ПДК.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений меди, марганца, цинка, нефтепродуктов азота аммонийного, легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений