Характеристика загрязнения окружающей среды на территории Магаданской области в III квартале 2023 года

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в г. Магадане осуществлялись на трёх стационарных постах, расположенных на улицах Наровчатова, Транспортная и в районе метеогородка. Из основных примесей в воздухе областного центра контролируется содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, из специфических примесей велись наблюдения за концентрациями фенола и формальдегида. Пробы воздуха на содержание в атмосфере бенз(а)пирена и тяжелых металлов отбирают в городе Магадане, анализ проб производит НПО «Тайфун».

В III квартале в воздушном бассейне города среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,45 ПДКс.с., а максимально разовые концентрации формальдегида достигали 1,14 ПДКм.р. в сентябре. Загрязнение атмосферного воздуха остальными контролирующими веществами не достигали уровня ПДК.

Наблюдения за качеством загрязнения поверхностных вод суши в III квартале производились на 24 пунктах наблюдений (28 створах) на 22 водных объектах.

Зафиксировано 5 случаев высокого загрязнения: соединениями марганца в воде рек Тенке 0,5 км ниже п. Транспортный (42 ПДК) и р. Оротукан 1,2 км выше п. Оротукан (44-49 ПДК); соединениями свинца в воде вдхр Колымское (4,8 ПДК) и р. Тауй 0,5 км ниже с. Талон (3 ПДК). Воды рек Охотского побережья и Центральной Колымы в июле - сентябре были загрязнены взвешенными веществами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК), соединениями меди, нефтепродуктов, железа общего, марганца, азотом аммонийным, соединениями свинца, цинка, сульфатами и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).

Превышение ПДК наблюдалось по содержанию:

- взвешенных веществ от 2,5 до 93,7 мг/л;

- соединений меди 1 - 23 ПДК;

- соединений железа общего 1 - 7 ПДК;

- соединений марганца 3 - 49 ПДК;

- соединений цинка 1 - 6 ПДК;

- соединений свинца от 1 до 4,8 ПДК;

- азота аммонийного 1 - 8 ПДК;

- сульфатов  1 - 1,3 ПДК;

- нефтепродуктов 1 – 16 ПДК;

- трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ от 1 до 3 ПДК;

- легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ от 1 до 1,4 ПДК.

Наиболее загрязненными были воды рек Оротукан, Дукча, Магаданка.

Среднемесячные значения амбиентного эквивалента мощности экспозиционной дозы (МАЭД) на территории Магаданской области находятся в предел 0,09 - 0,19 мкЗв/ч, что соответствует естественному радиационному фону.

Кислотность атмосферных осадков находилась в интервале пределах от 5,0 до 6,9 ед.рН.