Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или

на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В марте 2023 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 1 и НП – 0 % по формальдегиду.

Среднесуточная концентрация формальдегида достигали 2 ПДК с.с.1, а максимально разовая концентрация достигала 1 ПДК м.р. (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточные концентрации формальдегида - 2,3 ПДК с.с., а максимально разовые концентрации достигали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточные концентрации формальдегида достигали 1,7 ПДК с.с., а максимально разовые концентрации не достигали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

_________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота				NO - оксид азота		Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=1,56 (август) по формальдегиду и НП= 4,3 % (август) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей  с пяти суточной экспозицией на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в феврале 2023 года, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,86 Бк/м2 х сутки и, практически, оставалась на уровне предыдущего месяца (0,83 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в марте 2023 года, (Σβ) составила 0,87 Бк/м2 х сутки и уменьшилась в 1,2 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,08 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в марте 2023 года составила 6,9 х 10-5 Бк/м3 и увеличилась в 1,4 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (5,1 х 10-5 Бк/м3).

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) находились в пределах 0,08 - 0,15 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В марте в городе Магадане пределы МАЭД  не изменились и составили 0,08 - 0,13 мкЗв/ч. Среднемесячный радиационный фона составил 0,10 мкЗв/ч.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 10 водных объектах в 10 створах в реках Колыма, Детрин, Ола, Дукча, Магаданка, Тауй, Сугой, Каменушка и вдхр.Каменушка.

В марте случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши не отмечалось.

В большинстве наблюдаемых в марте реках отмечалось содержание взвешенных веществ от 0,3 до 88,2 мг/л, соединений меди от 1 до 19 ПДК, соединений железа 1—2 ПДК и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ 1—4 ПДК.

В отдельных створах в воде рек Дукча, Тауй, Детрин и Ола отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 1—4 ПДК, соединений марганца 20 ПДК в воде рек Тауй и Колыма, соединений цинка 2—9 ПДК в воде рек Магаданка и Тауй, азота аммонийного 2 ПДК в воде рек Магаданка и Детрин.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений меди, марганца, железа, цинка, нефтепродуктов, азота аммонийного  и ХПК характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений