Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В августе 2023 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 1 и НП – 0 % по фенолу.

Среднесуточная концентрация фенола не достигала 1 ПДК с.с.1, а максимально разовая концентрация  составляла 1 ПДК м.р.2 (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) среднесуточные концентрации формальдегида - 1,6 ПДК с.с., а фенола не достигали ПДК; максимально разовые концентрации формальдегида и фенола не превышали ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) среднесуточная концентрация формальдегида составляла 1,2 ПДК с.с., а максимально разовая концентрация не достигала  ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

_______________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=4,4 (июнь) по формальдегиду и НП= 4,7 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей с пяти суточной экспозицией на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в июле показал, что суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,64 Бк/м2 х сутки и уменьшилась, по сравнению с предыдущим месяцем в 1,3 раза (0,81 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в августе (Σβ) составила 0,76 Бк/м2 х сутки, и уменьшилась в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (1,12 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха города Магадана в августе составила 4,3 х 10-5 Бк/м3 и незначительно уменьшилась, по сравнению с предыдущим месяцем (4,6 х 10-5 Бк/м3).

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)  находились в пределах 0,09 - 0,18 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В городе Магадане пределы МАЭД составили 0,09—0,12 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,10 мкЗв/ч.

В течение месяца радиационная обстановка в поселках Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 16 водных объектах в 22 створах в реках Колыма, Берелех, Талок, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан, Средникан, Ола, Дукча, Магаданка, Хасын, Тауй и водохранилище Колымское.

Случаи экстремально высокого загрязнения поверхностных вод не отмечались.

В период пика  дождевого паводка зафиксирован один случай высокого загрязнения соединениями свинца в воде реки Тауй – с.Талон  — 0,018 мг/л (3 ПДК).

В воде реки Ола отмечалось повышенное содержание взвешенных веществ — от 53 до 71 мг/л, нефтепродуктов  6 —16 ПДК и соединений меди 1 — 5 ПДК.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений меди, свинца, нефтепродуктов характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений