Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В июле 2023 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 0,9 и НП – 0% по фенолу.

Средние за месяц концентрации формальдегида достигали 1,3 ПДК с.с., а концентрации фенола не достигали 1 ПДК с.с.1 Максимально разовые концентрации формальдегида менее 1 ПДК м.р, а концентрации фенола не превышали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) средние за месяц концентрации фенола не достигали 1 ПДК с.с., а концентрации формальдегида достигали – 1,6 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола и формальдегида не превышали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) средние за месяц концентрации фенола менее 1 ПДК с.с, а концентрации формальдегида - 1 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации формальдегида и фенола не достигали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=4,4 (июнь) по формальдегиду и НП= 4,7 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в июне показал, что суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0, 81 Бк/м2 х сутки и уменьшилась, по сравнению с предыдущим месяцем в 1,4 раза (1,12 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в июле (Σβ) составила 1,12 Бк/м2 х сутки, и незначительно уменьшилась, по сравнению с предыдущим месяцем (1,16 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы в июле составила 4,6 х 10-5 Бк/м3 и уменьшилась в 1,3 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (6,1 х 10-5 Бк/м3).

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)  находились в пределах 0,10 - 0,18 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В июле в городе Магадане пределы МАЭД составили 0,10 - 0,12 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона. Среднемесячное значение радиационного фона составило 0,10 мкЗв/ч.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 22 водных объектах в 28 створах в реках Колыма, Берелех, Талок, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан, Средникан, Сугой, Омчикчан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка, Армань, Хасын, Тауй и водохранилищах Колымское и Каменушка.

Случаи экстремально высокого загрязнения поверхностных вод не отмечались.

В период летней межени зафиксировано два случая высокого загрязнения соединениями марганца в реках:

- Тенке – п. Транспортный (42 ПДК);

- Оротукан - п. Оротукан (44 ПДК).

В начале весеннего наполнения зафиксирован случай высокого загрязнения соединениями свинца в водохранилище:

- Колымское – п. Синегорье (5 ПДК).

В реках бассейнов Охотского моря и реки Колыма в июле отмечалось повышенное содержание: взвешенных веществ от 2,5 до 20,9 мг/л, соединений железа от 1 до 6 ПДК, соединений меди от 1 до 18 ПДК.

В отдельных створах рек Сугой, Омчикчан, Дукча, Магаданка и вдхр. Каменушка отмечалось повышенное содержание нефтепродуктов 2 - 6 ПДК; в воде реки Ола и водохранилища Колымское отмечалось повышенное содержание соединений свинца 1 – 5 ПДК; содержание соединений цинка – 2 - 6 ПДК; превышение азота аммонийного – 1 - 9 ПДК; превышение соединений марганца 9 – 44 ПДК.

Содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) находилось в пределах 1—2 ПДК, а концентрации легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ превышали 1 ПДК.

В воде реки Магаданка обнаружены концентрации нитритов 1 ПДК, фенолов 1 ПДК, фосфатов 2 ПДК,  СПАВ 2 ПДК.

Повышенное содержание взвешенных веществ, азота аммонийного, железа, меди, цинка, свинца, марганца, нефтепродуктов, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений