Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в г. Магадане на 3 стационарных станциях федерального уровня. Станции наблюдений условно подразделяются на «городские фоновые» (станция № 15), «промышленные» вблизи предприятий (станция № 1) и «авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (станция № 2). Отбор проб воздуха на станции №1 (ул. Метеостанции) производится в 01, 07, 13, 19 часов, на станциях №2 (ул. Транспортная) и №15 (ул. Наровчатова) - в 07, 13 и 19 часов. В воздухе г. Магадана определялись концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, оксида азота, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена и тяжелых металлов.

Показатели загрязнения атмосферы

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики загрязнения воздуха:

ПДК - концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни.

Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), максимальные из разовых концентраций - с ПДК максимально разовым (ПДК м.р.).

СИ - стандартный индекс, т.е. наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК м.р. Он определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год. Характеризует степень кратковременного загрязнения.

НП - наибольшая повторяемость (в процентах) превышения максимальной разовой ПДК по данным наблюдений за одной примесью на всех постах территории за месяц или за год.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырём градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 - Оценки степени загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферы | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Низкое | СИ НП,% | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП,% | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП,% | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП,% | >10 >50 |

Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы

В сентябре 2023 года в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низким, он определялся СИ – 1 и НП – 0,6 % по формальдегиду.

Средние за месяц концентрации формальдегида достигали 1,6 ПДК с.с.1, фенола менее 1 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола не превышали 1 ПДК, а формальдегида составляли 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм (Рисунок 2).

В северном районе города (станция №2) средняя за месяц концентрация фенола менее 1 ПДК с.с., а формальдегида достигала – 1,9 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола  менее 1 ПДК с.с., а формальдегида 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

В юго-восточном районе города (станция №15) средние за месяц концентрации фенола менее 1 ПДК с.с, а концентрации формальдегида достигали 1,4 ПДК с.с. Максимально разовые концентрации фенола и формальдегида не достигали 1 ПДК м.р. Содержание остальных контролируемых примесей не превышало санитарно-гигиенических норм.

__________________________________________________

1 ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация среднесуточная

2 ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация максимально разовая

ВВ - взвешенные вещества (пыль)		SO2 - диоксид серы		СО - оксид углерода

NO2 - диоксид азота			NO - оксид азота			Форм - формальдегид

Рисунок 2 - Количество загрязняющего вещества в долях ПДК (в целом по городу).

Годовой ход загрязнения атмосферы

В городе наибольшее значение СИ=4,4 (июнь) по формальдегиду и НП= 4,7 % (июнь) по формальдегиду (см. рис. 3).

а) годовой ход СИ

б) годовой ход НП

Рисунок 3 - Годовой ход СИ и НП

Радиоактивное загрязнение

Мониторинг радиоактивного загрязнения на территории Магаданской области проводился на 15 гидрометеорологических станциях путём ежедневного измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), отбора проб радиоактивных аэрозолей с пяти суточной экспозицией на одной станции ОГМС Магадан, и атмосферных радиоактивных выпадений на подстилающую поверхность в 8 пунктах: в городах Магадан, Сусуман, посёлках Ола, Омсукчан, Палатка, Сеймчан, Талон, Усть-Омчуг. Сведения о радиоактивном загрязнении атмосферы анализируются в ЛМЗРА Центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ «Колымское УГМС».

Анализ проб, отобранных в августе, показал, что среднемесячная суммарная бета-активность (Σβ) радиоактивных атмосферных выпадений по Магаданской области составила 0,78 Бк/м2 х сутки и увеличилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим месяцем (0,64 Бк/м2 х сутки).

По городу Магадану, в пробах, отобранных в сентябре, (Σβ) составила 1,14 Бк/м2 х сутки, и увеличилась в 1,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем (0,76 Бк/м2 х сутки).

Концентрация радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха города Магадана в сентябре составила 4,2 х 10-5 Бк/м3 и практически не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем (4,3 х 10-5 Бк/м3).

Среднемесячные значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)  находились в пределах 0,10 - 0,19 мкЗв/ч, что соответствует колебаниям естественного радиационного фона.

В городе Магадане пределы МАЭД составили 0,08 - 0,13 мкЗв/ч. Среднемесячное значение радиационного фона не изменилось и составило 0,10 мкЗв/ч.

В течение месяца радиационная обстановка на территории Магаданской области и в городе Магадане оставалась стабильной.

Качество поверхностных вод

Наблюдения за загрязненностью вод по гидрохимическим показателям проводились на 17 водных объектах в 23 створах в реках Колыма, Берелех, Тенке, Омчак, Детрин, Оротукан, Средникан, Ола, Дукча, Магаданка, Каменушка, Тауй, Омчикчан, Сугой, Армань и водохранилище Каменушка.

В ежемесячной пробе зафиксирован случай высокого загрязнения в воде реки Оротукан, 1,2 км выше п. Оротукан соединениями марганца – 0,488 мг/л (49 ПДК).

В реках Дукча, Магаданка и водохранилище Каменушка отмечалось повышенное содержание взвешенных веществ от 2,7 до 93,7 мг/л.

В воде большинства рек наблюдалось превышение азота аммонийного 1—2 ПДК; соединений цинка 2—2,5 ПДК; превышение нефтепродуктов 1—5 ПДК и соединений меди 1— 23 ПДК.

В отдельных створах рек Магаданка и Дукча отмечалось превышение соединений железа 1—7 ПДК, а также легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ 1—1,4 ПДК.

Превышение соединений марганца 6—49 ПДК наблюдалось в воде рек Колыма и Оротукан, а трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) 1—2,6 ПДК в воде реки Дукча и водохранилище Каменушка.

Повышенное содержание взвешенных веществ, соединений железа, меди, марганца, нефтепродуктов, азота аммонийного, трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5) органических веществ характерно для рек Магаданской области.

Кислородный режим рек был удовлетворительным.

# Text boxes

Рисунок 1 – Карта города с расположением постов наблюдений